Вих. №      від _______2019 р

Комерційна пропозиція

Компанія АГСОЛКО Україна, офіційний імпортер техніки YTO в Україні,  пропонує  універсальний трактор YTO-MF504

Трактори YTO виробляються на найпотужнішому державному заводі Китаю, який виробляє трактори з 1965года, після того, як він був спроектований і збудований українськими фахівцями, які до цього побудували Харківський тракторний завод. Ці трактори є найпопулярнішими як на внутрішньому ринку Китаю з часткою ринку близько 30% так і на експортних ринках, в тому числі в Україні.

Особливої популярності ця техніка здобула завдяки економічності, високій надійності, що забезпечується замкнутим циклом виробництва, прекрасному ваговому  балансуванню при тому, що ці трактори є найтяжчими в класі. Завдяки своїй вазі, прекрасному балансуванню і застосуванню італійських технологій у виробництві мостів, трансмісій, кінцевих передач,  трактори YTO забезпечують відмінне тягове зусилля при мінімальних витратах палива.

Трактор MF504 потужністю 50кс має низку переваг, що змогли оцінити сільгоспвиробники у всьому світі, а саме: ці машини мають компактні розміри і відмінну маневреність, вони досить комфортні і мають високе тягове зусилля в поєднанні з низькими операційними витратами. Завдяки цим факторам, дана лінійка тракторів набула широкої популярності не тільки серед традиційних сільськогосподарських підприємств, але і в царині садівництва, виноградарства та овочівництва. Окремим сегментом застосування цих тракторів є комунальна сфера, для якої трактори додатково можуть комплектуватися різним комунальним обладнанням, а саме: комунальним відвалом, щіткою, фронтальним навантажувачем, розкидачем піску, причепом, тощо.

Основні переваги:

- Двигуни тракторів цієї серії є подальшим розвитком лінійки двигунів PERKINS (Великобританія). Ці двигуни традиційно мають репутацю надійних та ефективних агрегатів з великим крутним моментом і запасом потужності, які стійкі до перевантажень і мають низьку питому витрату палива. Для запуску двигуна в холодну пору року передбачена система передпускового підігріву

- Трактори цієї серії оснащені реверсивної коробкою передач 8 х 8 з діапазоном швидкостей вперед 2,56-31,07км/год і 2,20-26,63км/год, яка є ліцензійною версією трансмісії FIATAGRI (Італія), чим забезпечується надійна і плавна передача крутного моменту від двигуна на колеса.

- Дані трактори є найважчими серед однокласників, тому вдале поєднання ефективного двигуна та трансмісії з великою вагою забезпечує досягнення найбільшого в сегменті тягового зусилля, що складає 12кН.

- Трактор MF504 оснащений оригінальним та надійним однодисковим щепленням подвійної дії діаметром 11'', що забезпечує плавне перемикання передач.

- Передній міст аркового типу надає цим тракторам трактору більшої маневреності, адже колеса  можна вивернути аж на 55 градусів. Це суттєво полегшує роботу в обмеженому просторі та додає кліренсу.

- Трактор MF504 мають компактні габаритні розміри, що дозволяє їм працювати у вузьких проїздах, що є одним з ключових чинників при виборі трактора для роботи в саду, винограднику, на фермах і в інших сферах діяльності, де є така необхідність.

- На тракторах даної серії встановлена ​​задня навіска категорії II з вантажопідйомністю 1200кг. Навіска має функцію контролю зусилля, регулюванням положення. У якості додаткового обладнання (замовляється окремо), є можливість замовити на дані трактори передню навіску вантажопідйомністю 500кг.

- Трактори цієї серії оснащені герметичною панорамною кабіною з розширеною оглядовістю, комфортним сидінням для оператора, яке можна налаштувати у відповідності до ваги оператора. Повітря в кабіну потрапляє через фільтри, в той час як кондиціонер забезпечує комфортну та безпечну роботу, що особливо важливо при роботі з обприскувачем.

- Вал відбору потужності на 540 / 1000 об/хв на 8 шліців з нейтральною передачею дозволяє агрегатувати активні ґрунтообробні агрегати: фрези, косарки та ін., При цьому потужність на ВВП становить 36,7кВт.

- Трактор MF504 оснащений роздільною гідросистемою з насосом продуктивністю 30 л/хв. Роздільна гідросистема дозволяє уникати потрапляння гідравлічної оливи з гідросистеми причіпного знаряддя в трансмісію, що інколи може викликати вихід трансмісії з ладу. Трактори оснащені двома допоміжними клапанами подвійної дії, а також поверненням масла в картер.

Технічні характеристики

| Модель | YTO-MF504 |
| --- | --- |
| Двигун | Xinchai 498 (ліцензія PERKINS) 4-циліндровий з водяним охолодженням та передпусковим підігрівом |
| Потужність, кс (кВт) | 50 (36,8) |
| Робочий об’єм, л | 3,1 |
| Номінальні оберти, об/хв | 2400 |
| Система очищення повітря | Фільтр з масляною ванною |
| Зчеплення | Однодискове, подвійної дії, діаметр 11’’ |
| Трансмісія | Виготовлена за технологіями FIAT |
| К-ть передач вперед/назад | 8 x 8 |
| Діапазон швидкості: вперед/назад, км/год | 2.56-31.07/ 2.20-26.63 |
| Блокування диференціалу | механічне |
| Вмикання переднього мосту | механічне |
| Гідросистема: тип | роздільна |
| Гідросистема: продуктивність, л/хв | 30 |
| Гідронасос: тип/привод | Шестеренчастий, з приводом від двигуна |
| К-ть пар гідроклапанів, шт | 2 |
| Навіска: тип/вантажопідйомність, кг | Категорія II / 1200 |
| ВВП, об/хв | 540/1000 |
| Довжина х Ширина х Висота, мм | 3990 х 1745 х 2620 |
| Колісна база / Кліренс, мм | 2127 / 350 |
| Колія передніх/задніх коліс, мм | 1300/1400-1600 |
| Радіус розвороту, м | 4,5 |
| Операційна вага, кг | 2780 |
| В тому числі вага противаг | Передні: 4х20кг, колісні: 4х50кг |
| Потужність ВВП, кВт | 36,7 |
| Рульове керування | Гідравлічне, незалежне |
| Розмір передніх/задніх шин | 8.3-20/12.4-28 |
| Робочі гальма | Дискові, в масляній ванні, з гідроприводом |
| Паркувальне гальмо | Механічне |
| Ємкість паливного баку, л | 38 |
| Кабіна | Герметична з фільтрацією салону, обігрівач та кондиціонер, підсвітка номерного знаку |
| Причіпний пристрій | Тяговий брус |
| Ціна трактора EXW Київ (з ПДВ) | 15500 USD |

В ціну включено: доставку, розмитнення,  навчання 2-х операторів

Умови оплати: 100% передплата, кредит, лізинг

Термін поставки: квітень 2020р

Гарантія: 1рік з дня введення в експлуатацію або 1000мотогодин.

З повагою,

Директор  ТОВ «АГСОЛКО Україна»                                        Осадчий Р.М.